## Slide 1: Déploiement de la Télévision numérique terrestre à la RTBF

## Slide 2: Aspects abordés
Types de réception
Système préconisé
Situation chez nos voisins
Scénario de déploiement à la RTBF
Les récepteurs grand public
Les perspectives au niveau canaux

## Slide 3: Types de réception
Réception fixe
Réception portable outdoor
Réception portable indoor
Réception mobile

## Slide 4: Système préconisé à la RTBF
  Multitude de systèmes proposés par la norme DVB-T (A1 … C7) selon le type de modulation et la protection des données
  La quantité de données diffusée dépend du système adopté
  Tous compatibles avec le « récepteur » standard

## Slide 5: Système préconisé à la RTBF
    C1 : plus robuste, 4 programmes TV SD par bouquet, possibilité de réception mobile dans la zone d’émission
    C3 : couverture moins performante, 6 programmes TV par bouquet

## Slide 6: Depuis juin 2001
2 unités d’émission situées à Bruxelles
Un bouquet (multiplex) RTBF
  La1, La2, RTBF-SAT
  LP, Vivabxl, M3, C21, Pure + BRF1
Un bouquet BeTV (jamais implémenté)
Statut expérimental
Système C3
Couverture imparfaite de la Région bruxelloise

## Slide 9: % de population atteinte systèmes C1 (et C3)
En région Bruxelles-Capitale :
  Réception fixe  100 % (100%)
  Réception portable outdoor  97% (94%)
Dans le Brabant wallon :
  Réception fixe  82 % (65%)
  Réception portable outdoor  44% (5%)

## Slide 10: Les choix de réception
 | Type de réception
Comm. française | portable (in / out)
Comm. flamande | portable (in / out)
France | fixe
Allemagne | portable  mobile
Italie | fixe
Royaume-Uni | fixe
Pays-Bas | portable (in / out)

## Slide 11: Situation chez nos voisins (1)
En Flandres :
  diffusion d’un bouquet communautaire
  TV1, Ketnet / Canvas + Sporza (été 2004)
En France :
  lancement officiel le 31 mars 2005 (35% de couverture pour les chaînes publiques)
  lancement commercial des chaînes payantes entre septembre 2005 et mars 2006
  objectif de couverture de 50% de la population fin 2005, 65% fin du 1er semestre 2006 , 85% en 2007
  pas de date précise de l’arrêt de la diffusion analogique

## Slide 12: Situation chez nos voisins (2)
En Allemagne :
  opérationnel à Berlin, Cologne, Bremen
  développement sur tout le pays en cours
  > ½ million de décodeurs vendus (24 programmes)
  switch-off prévu en 2010 (réalisé dans certaines villes)
En Italie :
  Mediaset diffuse 2 multiplexes depuis le 1/12/2003
  la RAI a lancé également deux multiplexes le 3 mars 2004 (50% de la population  76% fin 2004)
  un million de décodeurs a déjà été vendu

## Slide 13: Situation chez nos voisins (3)
Au Royaume-Uni :
  en 1998, premier échec de la DVB-T
  actuellement, réel développement avec le bouquet "Freeview" (chaînes gratuites + payantes) : 2,5 millions de clients
  décodeur vendu partout au prix de 60£
  couverture supérieure à 75% du territoire
Aux Pays-Bas :
  lancement effectué en mai 2005
  déploiement du sud vers le nord

## Slide 14: Scénario de déploiement à la RTBF
11-2005 : passage au système C1
11-2005 : test SFN - ajout d’un émetteur de faible puissance à Wavre
01-2006 : extension au Hainaut occidental
04-2006 : augmentation de la puissance de Wavre
09-2006 : couverture quasi complète de la Comm. française

## Slide 16: % de population atteinte
En région Bruxelles-Capitale :
  Réception portable outdoor  100%
Dans le Brabant wallon :
  Réception portable outdoor  95%
    Réception fixe  100 %
Dans la Communauté française :
  Réception portable outdoor  90%
    Réception fixe  98 % (cf. analogique)

## Slide 17: Quel contenu ?
Hypothèse du multiplexage statistique
Plusieurs options possibles :
4 programmes TV-SD (MPEG2) + programmes radio + télétexte + EPG
2 programmes TV-SD (MPEG4) + 1 programme pseudo TV-HD (MPEG4) + programmes radio + télétexte + EPG
…

## Slide 18: Les récepteurs grand public (1)
Ces récepteurs proposent en général :
installation automatique des chaînes (>1000)
menu OSD (On Screen Display)
modulateur RF : RF Loop-Through Output
sorties TV/AUX (ou VCR) (péritel ou SCART)
parfois un port RS232 pour l'interface software
sous-titrage (télétexte ou DVB-T)
format 16:9 - 4:3

## Slide 19: Les récepteurs grand public (2)
Prix faibles à élevés (50 €  450 €)
Multitude de marques
  Aston, AVerMedia, CGV, Continental Edison, Echostar, Fracarro, Global Sphere, Générique, H&B, Hama, Hauppauge, Iisonic, Lorenzen, Metronic, Neotion, Nokia, Pace, Peekton, Philips, Sagem, Siemens, Systec, Techwood, Thomson, Triax, Visiosat, Yamada

## Slide 20: Les perspectives du point de vue des canaux
Importance de la conférence de planification RRC04-06
Obtention maximale de 9 multiplexes (8 en UHF et 1 en VHF)
  1 seul constitué de fréquences analogiques « libres »
  6 (UHF+VHF) constitués de fréquences analogiques utilisées actuellement par RTBF, BeTV, AB4 et Télé Bruxelles
  2 constitués d’une mosaïque de nouvelles fréquences  difficulté de mise en œuvre mais adaptées aux Télés communautaires
La réutilisation des antennes d’émission actuelles n’est pas possible pour tous les canaux !