## Slide 1
Christian DUMONT
Zim Technology Consulting
 May 2007
Haute Définition
Écrans

## Slide 2: SDTV. Problème ?
Le problème majeur rencontré par la TV STANDARD est la résolution.
En effet, celle-ci est déterminée par le nombre de pixels sur l’écran.
Nos téléviseurs affichent 625 (576 actives) lignes verticalement et ont une bande passante théorique de 5.5 Mhz ( en pratique 3.5 à 4 Mhz) et tout cela en balayage entrelacé.
Le monde des ordinateurs nous a habitué à une image de meilleure résolution car si au point de départ (VGA) la résolution était de 640x480 (= NTSC 525 lignes), on est très vite passé au SVGA et XGA avec des résolutions courantes de 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x1024, 1400x1050 ….et en balayage progressif.

## Slide 3: SDTV. Problème ?
Image ordinateur
Image TV
RÉSOLUTION DE L’IMAGE

## Slide 4
Progressif
(PDP/LCD)
Entrelacé
(CRT)
CLICK
CLICK
SDTV. Problème ?
Notes: Please see interlace and progressive scanning difference.
CLICK
Interlace scanning is used for conventional CRT TV`s.
To display one picture scanning is carried out twice because picture(Frame) is divided to 2 section(Field).
Progressive scanning is used for PDP, Flicker free TV, LCD and High-definition TV.
To display one picture scanning is carried out once.
CLICK

## Slide 5: Pourquoi ce besoin de HDTV ?
Il ya un intérêt certain pour une meilleure qualité audiovisuelle dans les foyers.
Le DVD a généré une demande de qualité numérique plus élevée (arrivée également du Blu-Ray et HD-DVD)
Les enregistreurs DVD habituent les utilisateurs à la facilité et la qualité du numérique
Les téléviseurs 16:9 deviennent très populaires
Les téléviseurs plasma et LCD chutent de prix
La différence de qualité d’image est nettement plus visible sur les plasmas ou les LCD
La demande du son “surround” augmente à cause du “Home Cinema” (5.1, 7.1, 13.1…)

## Slide 6: HDTV ?
Un des principaux avantages de la HDTV est de donner la possibilité de regarder des images plus grandes à une distance plus courte par rapport à la SD.
Le but poursuivi est de permettre la vision de l’image HD à une distance équivalente à 3 x la hauteur de l’écran par opposition à la télévision standard qui a prévu une distance de 5 à 7 x cette hauteur.
Ceci est basé sur la relation entre la résolution de l’oeil, la résolution de l’écran et la distance à l’écran.

## Slide 7: HDTV ?

## Slide 8: HDTV ?
Les membres de l’UER ont constaté que les nouveaux écrans plats mettaient en évidence les artefacts de codage du MPEG-2 en définition standard.
La télévision standard que l’on distribue aujourd’hui est affichée avec beaucoup trop d’artefacts.
Les Broadcasters doivent migrer vers une production et une distribution d’images de meilleures qualité.

## Slide 9: HDTV ?
La plus grande différence entre les standards utilisés est l’entrelacé et le progressif.

## Slide 10: HDTV ?
Les tests en laboratoire ont permis de montrer que :
Les formats progressifs HD donnent une meilleures qualité d’image que les formats entrelacés.
Même avec moins de lignes actives : 720 vs 1080.

## Slide 11: HDTV ?
Raisons :
Le désentrelacement dans les plasmas et LCD (progressif) est difficile.
Le codage en progressif est 30% plus efficace.
Les mouvements sont mieux représentés en progressif. (Meilleurs pour le sport)
Les artefacts de l’entrelacé ne disparaissent jamais.

## Slide 12: Et les affichages HD ?

## Slide 13: Les téléviseurs HD.
L’arrivée de la HDTV va nous obliger à remplacer notre ancien téléviseur.
Il sera du type HD Ready ou Full HD.

## Slide 14: Les téléviseurs HD.
Il est évident que le tube cathodique classique est en voie de disparition.
Tous les nouveaux moniteurs, TV… sont basés sur les technologies LCD ou Plasma.
On remarque que beaucoup d’unités d’affichage possèdent des résolutions basées sur les normes ordinateurs (VGA, SVGA, XGA, UXGA…)
Un nouvel interface fait son apparition le HDMI (High Definition Multimedia Interface)

## Slide 15: Nouveaux téléviseurs.
HD READY ?
Nombre de pixels moyen : 1366 x 768
Accepte les composantes HD en entrée
Possède une entrée HDMI
Nbre de pixels min = 1024
Nbre de lignes min = 720
Protection HDCP (DVI)
16:9

## Slide 16: Nouveaux téléviseurs.
HD READY
On estime qu’en 2010
115 millions de téléviseurs HD Ready
seront en service en Europe
Aujourd’hui mondialement = 50 millions (58 % USA, 20 % Japon, 22 % reste du monde)

## Slide 17: Péritel du 21° siècle
Le HDMI (High Definition Media Interface, ou interface média haute définition) a été mis au point par le HDMI Working Group (Sony, Hitachi, Silicon Image, Philips, Toshiba) et a fait son apparition à la fin de 2003. Ce n'est pas un standard, mais plutôt l'agrégation et la standardisation de plusieurs technologies existantes.

## Slide 18: Interface Numérique
Bande passante de 5Gb Connecteur 19 pin
Combine : Vidéo HD non compressée et audio multi-canaux Format de données intelligentes de commandes Gestion des droits (HDCP) Totalement compatible DVI

## Slide 19: HDCP ?

## Slide 20: HDCP ?

## Slide 21: Plasma ou LCD ou ???

## Slide 22: Technologie Plasma

## Slide 23
Solide
Liquide
Gas
Plasma
+ -
+ -
- +
+ -
- +
+ -
+
+
+
+
Atome
Atome
+ Ion
- Electron
Temperature
Haute
Basse
Plasma ?
Notes: It is well known that all objects on the earth are consist of solid, liquid or gas.
However there is one more condition which is called Plasma.
Plasma is that Atom is ionized to Ion and Electron.
CLICK
all most of things in the universe are Plasma state.

## Slide 24
Plasma
+
-
-
-
Temperature
ou
Différence de potentiel
UV
Notes: When some energy pressure like high temperature or high voltage is applied to atom. The energy increased higher than certain level,
CLICK
Electron leave from Ion.(This is called discharge)
Energy pressure is continuously applied ionization state is kept.
This is called Plasma.
Plasma generate Ultra Violet Lay.
Plasma also generate some other radiation such as Infrared Ray, different frequencies Electro-magnetic.
CLICK

## Slide 25
Gaz basse pression
Voltage
Décharge
Tension de d’amorçage
Courant
Tube s’illumine
~
.
UV
Lumière visible
Lampe Fluorescence
Démarrer la décharge
Décharge
Notes: Plasma is used for our house or office light as Fluorescence lamp.
Fluorescence lamp is the glass tube which low pressure gas is sealed with two electrodes.
CLICK
Some voltage is supplied between two electrodes discharge start. Gas is ionized and Ultra violet lay (UV) is generated.
UV hits the fluorescence substance and visible light is emitted.
However to start discharge higher voltage is required( start voltage or Pilot voltage). After discharge start supply voltage can decline to keep discharge .
CLICK

## Slide 26
Les Pixels du Plasma
Notes: Move to Basic plasma display pixel structure.
CLICK

## Slide 27
Structure du Paneau
Notes: Move to AC drive type PD panel structure section.CLICK
At first Data electrodes are mounted on the Rear glass.CLICK
Dielectrics is coated on the Rear glass.CLICK
Ribs are formed as colour area divider.CLICK
Colour phosphors are formed .CLICK
Scan and Sustain transparent electrodes are mounted on the front glass.CLICK
Dielectrics is coated on the front glass.CLICK
MgO overcoat is applied on the front glass.CLICK
From this basic structure Re, Green and Blue colour are reproduced.CLICK

## Slide 28
<number>
<footer>
<date/time>
Structure Pixel
Séparation
Séparation
Electrode balayage
Electrode maintien
Xenon
+
Neon
Electrode
données
Phosphore de couleur
Dielectric
Vitre arrière
Vitre avant
Base Aluminum
MgO
Notes: Approximately 1.2 millions pixels (852 x 3{3 colours} x 480) are formed between rear and front glasses plate.
2 glass plate have 3mm depth.
CLICK
3 electrodes is located on glass plates, Data electrode is on rear glass and scan and sustain electrodes are on front glass.
Scan and Sustain electrodes are made by transparent material.
CLICK
Each colour`s area are divided by the Ribs.
CLICK
Dielectrics are painted on rear and front glasses.(Overcoat (MgO) is also applied on the front glass)
CLICK
Colour phosphor is applied .
CLICK
Low pressure(Approx.. 0.6 Torr) of Xenon and Neon gas is applied into the pixels and sealed.
CLICK
IR(Infrared Lay) / EMI(Electro-Magnetic interference) filter glass is applied in front of front glass.

## Slide 29
Reproduction naturelle des couleurs
CEI
chromaticity
diagram
Plasma classique
Plasmaview
Expanded
Natural Colour
Reproduction

## Slide 30: Structure cellule assymétrique
Conventionelle:
Cellule assymétrique:
1,08 mm
1,08 mm
Panasonic
Advantages:
Reproduction plus pure du blanc evec une température de couleur de 11.000 K
Luminosité maximum accrue (~ 30%) par l‘utilisation de nouveaux phospores et nouvelle structure des cloisons (ribs).
Rapport de contraste de 550:1

## Slide 31: Technologie Pioneer

## Slide 32: Fabricants de panneaux Plasma
Le nombre de fabricants de panneaux Plasma est très limité.
Fujitsu
Panasonic
Pioneer (NEC)
Samsung

## Slide 33: Améliorations des Panneaux Plasma
Des filtres noirs sont ajoutés pour diminuer les effets de la lumière extérieure ainsi que les reflets.
Adressage plus fin des pixels et meilleurs contrôles des couleurs surtout dans les dalles Full-HD

## Slide 34: Resolution des Plasmas.

## Slide 35: Résolution des Ecrans Ordinateurs
MDA : Monochrome Display Adapater
CGA : Color Display Adapter (4 couleurs 320x200)
EGA : Enhanced Graphic Adapter (640x350, 16 couleurs)
VGA : Video Graphics Array (640x480 = NTSC , 16 couleurs ou 320x200 en 25 couleurs)
XGA : Extended Graphics Array (800x600 16 m couleurs ou 1024x768 en 65.536 couleurs)
SVGA : Super Video Graphics Array (640x200, 640x350, 940x480 en 256 couleurs ou 800x600 et 1024x768 avec moins de couleurs)
VESA : Video Electronic Standrad Association
SXGA : Super Extended Graphics Array (1280x1024 16 m couleurs)
UXGA : Ultra Extended Graphics Array (1600x1200 16 m couleurs)

## Slide 36: Résolution des Ecrans Ordinateurs
WXGA : Wide Extended Graphics Array (1280x800 16 m couleurs)
WSXGA : Wide Super Extended Graphics Array (1600x1024 16 m)
WSXGA+ : Wide Super Extended Graphics Array + (1680x1050 16 m)
WUXGA : Wide Super Extended Graphics Array (1920x1200 16 m couleurs)
QXGA : Quad Extended Graphics Array (2048x1536 16 m couleurs)
QSXGA : Quad Super Extended Graphics Array (2560x2048 16 m couleurs)
QUXGA : Quad Ultra Extended Graphics Array (3200x2400 16 m couleurs)

## Slide 37: Et les formats téléviseurs
Cathode Ray Tube Liquid Crystal Displays

## Slide 38: Panneau LCD (Liquid Crystal Display)
La majorité des téléviseurs petites et moyennes dimensions utilisent des écrans plats type LCD-TFT comme les écrans d’ordinateurs.

## Slide 39: Cellule du Panneau LCD

## Slide 40: Panneau TFT (Thin Film transistor)

## Slide 41: Caractéristiques Panneau LCD
Les panneaux LCD standard aujourd’hui ont un rapport de contraste de plus de 5.000:1 et une luminosité pouvant dépasser 250 cd/m². (Mais attention aux méthodes de mesure).
Les CRT ne dépassent pas 120 cd/m² en général.
Pour pouvoir rivaliser avec les CRT, les panneaux LCD/TFT supportent plus de 8 niveaux de modulation de la tension soit 28 =256 niveaux de gris et 3 x 28 = 16,7 millions de couleurs.

## Slide 42: PLASMA vs TFT
 | PLASMA | TFT
Luminosité | > 1100 cd/m² (43 pouces) | > 500 cd/m²
Durée de vie | 30.000 h/semi-vie | = tubes à phosphore ou LED
Consommation | 289 W max | 235 W constant
Angle de vue | > 170° | > 170°
Prix moyen | 1.600 € 42 pouces | 1.200 € 32 pouces
Taille | Max = 103 pouces | Max > 50 pouces
Contraste | 3.000:1 | > 1.500:1
Source lumineuse | Dalle plasma | Tubes à phosphore
Temps de réponse vidéo | Très rapide | Lent dû aux filtres RVB
Gradation des gris | > 3.000 gradation de gris | > 256 gradations de gris (X4)
Couleurs | > 10 milliards de couleurs | > 16 millions de couleur
Couleurs et angle de vision | Restent identiques | Change avec angle de vue (peu)
Robustesse | Très robuste | Fragile (surtout filte avant)
Installation verticale | Sans problème | Mauvais pour chaleur de l’écran
Persistance de l’image | Burn-in possible du phospsphore | Marquage possible de l’image
Profondeur de l’écran | 9,8 cm pour 50 pouces | 14,1 cm (NEC 40 pouces)
Résolution | HD Ready ou Full-HD | Préfère résoHD Reday ou Full-HD

## Slide 43: CRT de demain.
NANO TECHNOLOGY

## Slide 44: CRT de demain.
Rétroprojection
TDEL (Thick-film Dielectric Electro-Luminescent)
CRT Super-Slim

## Slide 45: Problème du téléviseur HD ?

## Slide 46: Problème du téléviseur HD.
Synchronisme Son/Image

## Slide 47: Problème du téléviseur HD.
Synchronisme Son/Image
Décodage imparfait de la transmission en Long-Gop.
Problème inhérent au traitement de l’affichage en progressif dans les plasmas et LCD.

## Slide 48: Problème du téléviseur HD.
Synchronisme Son/Image
Le CRT est un affichage temps réel.
2. Le Plasma et la LCD, jamais, dû au traitement des pixels pour l’affichage.

## Slide 49
Mais place à la demo
 Christian DUMONT – Mai 2007
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>